## Slide 1: Linee guida per l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore
Torino, 22 Aprile 2013

## Slide 2: Normativa regionale – proroga obbligo
Dgr.46-11968 del 4 agosto 2009 (punto 1.4.17)
Gli edifici di cui alla Scheda 1 (Edifici a carattere residenziale) devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa:
Nel caso di interventi quali:
  Nuova installazione di impianto termici in edifici esistenti, ristrutturazione degli impianti termici, sostituzione del generatore di calore o allaccio ad una rete di TLR;
  Entro il 01.09.2012.

## Slide 3: Normativa regionale – proroga obbligo
Dgr. D.G.R. n. 85-3795 del 27 aprile 2012
Posticipa il termine ultimo dal 01.09.2012 al 01.09.2014.
Nel caso di interventi quali:
  Nuova installazione di impianto termici in edifici esistenti;
  ristrutturazione degli impianti termici;
  sostituzione del generatore di calore;
  allaccio ad una rete di TLR;
l’obbligo rimane invariato e gli interventi per l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere eseguiti contestualmente!

## Slide 4: Elaborazione delle linee guida
Con la Dgr. D.G.R. n. 85-3795 del 27 aprile 2012 la Giunta ha altresì stabilito di:
“demandare alla Direzione Ambiente la divulgazione di indicazioni tecniche per una corretta implementazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa”
È stato quindi istituito dalla Direzione Ambiente un tavolo di concertazione con la partecipazione di:
  Ordini e Collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri e periti);
  Associazioni di categoria (industria e artigianato);
  Associazioni di amministratori di condominio.
Per la stesura di un documento contenente delle linee guida condiviso e sottoscritto dai partecipanti al tavolo

## Slide 5: Linee guida - Argomenti trattati
Progettazione e installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore indiretta
  Progettazione e installazione di valvole termostatiche e ripartitori
  Servizio di gestione del sistema di contabilizzazione, lettura e ripartizione delle spese
  Manutenzione del sistema di contabilizzazione
Progettazione e installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione diretta mediante contatori di calore
  Progettazione e installazione dei contatori di calore
Individuazione di una corretta impostazione della compensazione climatica.
Esecuzione di interventi sull’impianto termico
  Sostituzione del generatore di calore.
Esecuzione di diagnosi energetiche

## Slide 6: Linee guida – Organizzazione documento
Paragrafi e sottoparagrafi
Attività
(Progettazione, installazione, documentazione)
Indicazioni di carattere generale
Descrizione dettagliata delle attività

## Slide 7: Linee guida – Finalità e soggetti interessati
Il documento riporta, nei paragrafi 2,3 e 4 (rispettivamente adozione di sistemi indiretti, diretti e interventi riguardanti l’impianto termico), le metodologie operative e le note contrattuali per l’introduzione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione e riqualificazione della centrale termica negli edifici esistenti, nell'intento di fornire all’utente finale informazioni utili per poter individuare le corrette procedure in grado si assicurare un buon livello di qualità nella realizzazione degli interventi.
Le procedure riportate invece nel paragrafo 5 (esecuzione di diagnosi energetiche) sono da considerarsi come ulteriori elementi che, se presenti, permettono di raggiungere un alto standard di qualità nella realizzazione degli interventi, ottenibile mediante una valutazione complessiva delle problematiche energetiche del sistema edificio-impianto (diagnosi energetica).

## Slide 8: Linee guida – Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore indiretti
Principali attività descritte
Rilievo delle caratteristiche dimensionali dei corpi riscaldanti ed elaborazione di una tabella di ripartizione basata sul fabbisogno termico (UNI 10200);
Progettazione dell’impianto di termoregolazione con individuazione delle caratteristiche tecniche (i.e. tipo di corpo valvola, DN, preregolazione, tipo di sensore…);
Definizione delle caratteristiche delle pompe di circolazione;
Installazione dei sistemi con successiva messa in servizio e verifica del corretto funzionamento;
Progetto del sistema di contabilizzazione con individuazione delle caratteristiche tecniche (i.e. dati di parametrizzazione del ripartitore,modalità di calcolo del consumo volontario e involontario,…)

## Slide 9: Linee guida – Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore indiretti
Installazione del sistema di contabilizzazione prevedendo la corretta programmazione dei ripartitori (inserimento dati di parametrizzazione e di accoppiamento) e l’uniformità di posa su tutti i corpi scaldanti;
Installazione della eventuale rete di acquisizione;
Messa in servizio del sistema di contabilizzazione con scarico dati iniziale per verificarne il corretto funzionamento e effettuazione di letture ravvicinate nel primo anno di esercizio;
Redazione di documentazione tecnica per l’utente per una corretta utilizzazione del sistema di termoregolazione e di contabilizzazione;
In fase di gestione, scarico e verifica dei dati;
Raccolta ed elaborazione dei dati per una valutazione della riduzione dei consumi rispetto a quanto previsto dalla diagnosi energetica, se presente, o per un confronto con i consumi storici

## Slide 10: Linee guida – Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore diretti
Principali attività descritte:
Rilievo del numero di zone presenti nell’edificio;
Individuazione del sistema di emissione e definizione delle caratteristiche tecniche e della potenza nominale: radiatori (stesse metodologie indicate per i sistemi indiretti) , pannelli radianti (valutazione emissione specifica W/mq per determinazione portata);
Calcolo della portata idraulica, definizione delle caratteristiche tecniche della valvola di zona e corretta individuazione dei sensori di portata e di temperatura adatti al regime idraulico determinato e accurata scelta del punto di installazione di detti sensori;
Definizione delle caratteristiche delle pompe di circolazione;
Installazione del sistema (i.e. valvola di zona, contatore di calore con i sensori previsti, termostato o cronotermostato d’ambiente,…);
Messa in esercizio e verifica del corretto funzionamento;
Redazione di documentazione tecnica per l’utente per una corretta utilizzazione del sistema di termoregolazione e di contabilizzazione

## Slide 11: Linee guida – Interventi sull’impianto termico
Principali attività descritte:
In caso di sostituzione del generatore di calore:
  Individuazione della potenza nominale in base alla diagnosi energetica o dei consumi storici;
  Verifica della compatibilità del nuovo generatore con le nuove portate a seguito dell’installazione dei sistemi di termoregolazione;
  Definizione delle caratteristiche delle pompe di circolazione;
  Valutazione l’opportunità di prevedere idonei sistemi di protezione del generatore (i.e. scambiatore di separazione tra circuito primario e secondario,…);
  Verifica dell’idoneità dei sistemi di evacuazione dei fumi di combustione;
  Verifica della regolazione climatica esistente ed eventuale ridefinizione della curva di regolazione;

## Slide 12: Linee guida – Interventi sull’impianto termico
In caso di installazione di scambiatore di TLR:
  Definizione della potenza massima;
  Definizione della temperatura minima di mandata al secondario alla potenza massima;
  Definizione portata al secondario alla potenza massima;
  Perdite di carico, lato utente, riferita al la portata di progetto.
  Opportuna coibentazione dello scambiatore di calore;
  Definizione delle caratteristiche delle pompe di circolazione esistenti e sostituzione se non compatibili;
Esecuzione di interventi sulla rete di distribuzione ed eventuali interventi di bilanciamento;
Messa in servizio e verifica dell’impianto;
Redazione della documentazione tecnica attestante quanto eseguito completa di schema funzionale, caratteristiche delle apparecchiature, istruzioni per l’uso e la manutenzione delle apparecchiature installate,…

## Slide 13: Linee guida – Diagnosi energetica
Acquisizione dei dati utili alla caratterizzazione energetica del sistema edificio-impianto;
Rilievo delle caratteristiche dell’involucro edilizio (dati dimensionali…)e stima delle stratigrafie (i.e. basate sulle tipologie costruttive in diversi periodi);
Rilievo delle caratteristiche degli impianti (schemi funzionali, caratteristiche delle apparecchiature,…)
Valutazione quantitativa della prestazione energetica del sistema edificio impianto e sua validazione con riferimento ai consumi storici;
Redazione del documento “diagnosi energetica” che contenga per ciascun intervento proposto:
Descrizione sintetica di ciascun intervento;
Il risparmio energetico atteso riferito alla situazione ante operam;
Il costo di ciascun intervento e la relativa stima dei tempi di ritorno;
La priorità tra gli interventi proposti;
Le modalità e le metodologie per la verifica dei risparmi energetici effettivamente conseguiti